## Slide 1
專案名稱：
ATP一鍵詢單 -
關鍵材料配置最佳化專案
之核心引擎建構
部門：AITBF1
姓名：曹議濃
指導者：吳佳杬

## Slide 2: 專案摘要 - 系統化詢單流程及最佳化關鍵材料配置
專案目的
專案內容
專案結果
改善現行詢單流程，
將其系統化，提升詢單效率，
使剩料配置最佳化，進而提
升接單量，增加收益。
以數學規劃方式，使
用CPLEX建立混整數規劃模
型，進行最佳化運算，結合
VSTO開發UI介面，依照使
用者需求與當前剩料資
訊，立即提供最佳化資訊，
輔助決策，加速詢單流程。
此模型與系統可接受
多使用者同時進行詢單作業
並能在數秒鐘內提供詢單結
果，且大幅降低單一詢單所
花費之時間與所耗費人力，
提升整體效率與效益。

## Slide 3
專案摘要及架構
問題定義
專案結果
執行方法
結論
Agenda

## Slide 4
專案摘要及架構
問題定義
專案結果
執行方法
結論
Agenda

## Slide 5: 專案架構
問題定義
結果呈現
UI
介面開發
建置
數學模型
資料
前處理
資料
前處理
CPLEX
引擎開發
專案準備
專案Part I (本專案範疇 )
專案Part II

## Slide 6
專案摘要及架構
問題定義
專案結果
執行方法
結論
Agenda

## Slide 7: 問題定義
0.5 - 1天
1 - 2天
Sales
採購 (材料)
供應商
Sales
詢單模型系統
(材料)
供應商
10秒內
1 - 2天
AS IS
TO BE
GPC (產能)
GPC (產能)

## Slide 8: 問題定義
供應鏈流程示意圖
訂單
物料配置
製成加工
產品出貨
現行供應鏈的流程，在接收到客戶訂單後，會進行物料最佳化配置，依據此配置結果進行製成加工，最後將產品出貨給客戶。

## Slide 9: 問題定義
供應鏈(詢單)流程示意圖
針對供應鏈流程，本專案著重於關鍵剩餘物料配置作業。
經過WPS材調後，Sales可以根據目前的物料剩餘情況，並考量到共用料、主替料、齊套料分配、單位用量等因素，判斷目前關鍵物料剩餘量是否能滿足詢單的需求，目標希望能滿足最大化詢單的需求，以利於後續搶單等流程。
因此，希望透過此專案來改善目前在詢單流程上的效率，以更快的時間進行搶單、調貨等作業。
詢單
關鍵剩餘物料配置
製成加工
產品出貨
訂單
確定有剩料

## Slide 10: 問題定義
原物料配置 – 齊套分配概念
機種
物料1 (主料)
需求量 : 100
供給量 : 100
物料2 (主料)
需求量 : 100
供給量 : 100
物料3 (主料)
需求量 : 100
供給量 : 20
物料1 (主料)
實際供給量 : 20
物料2 (主料)
實際供給量 : 20
物料3 (主料)
實際供給量 : 20
齊套分配

## Slide 11
專案摘要及架構
問題定義
專案結果
執行方法
結論
Agenda

## Slide 12: Rule Based 邏輯說明
9X Demand
Mat Supply
配
Module Demand
Mat Supply
重點機種 > 一般機種
材料專用度高 > 低
(專用機種優先配置材料)
Mat 供給量少 > 多
缺料貢獻度小 > 大
(缺料少的機種優先配置材料)
料號編碼小 > 大
(舊料優先)
料號編碼大>小
(新機種優先)
1
2
3
4
Pool Qty 小 > 大
1
2
3

## Slide 13: Rule Based邏輯範例
Module Demand | 97.A | 91.A | 91.C
是否為重點機種 | N | N | N
缺料貢獻度 | 2 | 2 | 1
Pool QTY | 1000 | 1000 | 1000
配料順序 | 2 | 3 | 1
Mat Supply | 01.A | 01.B | 05.A | 46.A
材料專用度 | 2 | 2 | 1 | 1
供給量 | 1300 | 1700 | 1000 | 1000

## Slide 14: 專案結果比較 – Rule Based
01.A
97.A
01.B
46.A
91.A
01.A
05.A
91.C
01.B
Target : 1000
Output : 1000
De-commit : 0
Input :1000
Material Supply | 01.A | 01.B | 05.A | 46.A
QTY / Remain | 1300 / 1300 | 1700 / 700 | 1000 / 1000 | 1000 / 1000
1

## Slide 15: 專案結果比較 – Rule Based
01.A
97.A
01.B
46.A
91.A
01.A
05.A
91.C
01.B
Material Supply | 01.A | 01.B | 05.A | 46.A
QTY / Remain | 1300 / 300 | 1700 / 700 | 1000 / 1000 | 1000 / 0
2
優先配置01.A，因其料號較小
Target : 1000
Output : 1000
De-commit : 0
Target : 1000
Output : 1000
De-commit : 0
Input :1000
Input : 0
Input : 1000
Input :1000

## Slide 16: 專案結果比較 – Rule Based
01.A
97.A
01.B
46.A
91.A
01.A
05.A
91.C
01.B
Material Supply | 01.A | 01.B | 05.A | 46.A
QTY / Remain | 1300 / 0 | 1700 / 700 | 1000 / 300 | 1000 / 0
3
Target : 1000
Output : 1000
De-commit : 0
Input :1000
Input : 0
Input : 1000
Target : 1000
Output : 1000
De-commit : 0
Input :1000
Target : 1000
Output : 300
De-commit : 700
Input :300
Input :300

## Slide 17: 專案結果比較 – MILP Model
97.A
01.A
01.B
46.A
91.A
01.A
05.A
91.C
01.B
Material Supply | 01.A | 01.B | 05.A | 46.A
QTY / Remain | 1300 / 0 | 1700 / 0 | 1000 / 0 | 1000 / 0
Target : 1000
Output : 1000
De-commit : 0
Input :300
Input : 700
Input : 1000
Target : 1000
Output : 1000
De-commit : 0
Input :1000
Input :1000
Target : 1000
Output : 1000
De-commit : 0
Input :1000
MILP求解 : 全域搜尋最佳解

## Slide 18: 專案結果比較 – 分析差異
Rule Based :
  因給定配料優先順序的規則，未綜觀材料配置時的主替料特性，導致機種間搶料狀況發生，無法順利滿足需求。
MILP Model – Optimal Solution :
  直接以各機種的BOM進行模型建置，此模型是同時考慮主替料間的配置，因此在分配物料上，可以更彈性地分配物料而不會產生搶料的情況，以達到最大化達交率的目標。
 | Rule based |  |  | MILP Model |  | 
 | 97.A | 91.A | 91.C | 97.A | 91.A | 91.C
Target | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Output | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
De-commit | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
勝

## Slide 19
專案摘要及架構
問題定義
專案結果
執行方法
結論
Agenda

## Slide 20: 執行方法 – 開發工具
詢單
MILP Model

## Slide 21: 執行方法 – 資料預處理
A
B
C
D
E
F
I
G
H
J
K
L
M
利用BOM表結構，定義出Model所需的Edge Set  Node (圓形)、Group (方框)
裡面包含兩種料號
91!
90!
70!
70!
45!
52!
45!
45!
52!
52!
82!
45!
45!
45!
46!
46!

## Slide 22: 執行方法 – 程式流程圖
1
3
2
建立決策變數 - CPLEX
建立目標式、限制式 - CPLEX
模型求解 - CPLEX
取得求解答案 - CPLEX
將答案回寫至資料庫 - PL/SQL
讀取資料庫表格資料 -資料庫 - PL/SQL
資料前處理 ( BOM表轉換 ) - C#.NET

## Slide 23: 執行方法 – 模型假設
1
4
3
2
機種間的等級相同
僅考慮目前時間是否還有足夠的剩料，進行額外訂單的生產
(暫不考慮其製程時間)
考量現實情況，開始計劃前四周不接受詢單作業
(若發生在詢單作業的前四周，則歸類為急單)
由於各原料間的 lead time 不盡相同，此模型目前只考慮 01、05、46的物料進行規劃
(因為這三種物料的 lead time 為原料間最長的)

## Slide 24: 執行方法 – 建立混整數規劃模型
目標式
最小化未達成詢單量的數量
備註
以右圖為例，目標為最小化機種 (A) 的未達交量
B
C
D
E
F
I
G
H
J
K
L
M
A

## Slide 25: 執行方法 – 建立混整數規劃模型
本期需求量 = 本期(原)需求量 + 上一期未達交量
限制式
備註
初始化期初未達交量
以右圖為例，此限制式會累積計算各個 node (A - M)的需求量，直到需求全部被滿足為止。
t -1
t
當期需求量
當期需求量
未達交量
當期實際總需求量

## Slide 26: 執行方法 – 建立混整數規劃模型
推算本期可用的原物料總量
限制式
備註
利用前一期的物料的使用量、物料的供給量推估本期物料的供給量
t -1
t
當期流入
當期流入
使用量
當期實際可以使用的原物料總量

## Slide 27: 執行方法 – 建立混整數規劃模型
A
B
C
D
E
F
I
G
H
J
K
L
M
限制式
由原料的使用量組合成其對應的leaf node的產出量
備註
以右圖為例，此限制式僅計算 E、J、K、L、M的原料使用量

## Slide 28: 執行方法 – 建立混整數規劃模型
計算在該周，此物料總共被使用了多少
限制式
備註
只需要加總全部的 leaf node (E、J、K、L、M)即可計算出原物料的總使用量。
A
B
C
D
E
F
I
G
H
J
K
L
M

## Slide 29: 執行方法 – 建立混整數規劃模型
A
B
C
D
E
J
K
L
M
F
G
H
I
限制式
根據主替料間的關係，而發展出AND、OR的特性，並經由這些關係推算得知除了leaf nodes以外的node ( A – I )的產出量
備註
Case 1 :
  如果此group有超過一個以上的node數，則說明這些node的關係為主替料關係 (OR)
Case 2 :
  若此group只有一個node組成，則說明此group必定為主料 (AND)

## Slide 30: 執行方法 – 建立混整數規劃模型
A
B
C
D
E
F
I
G
H
J
K
L
M
限制式
將有相同path、primary_part_no (主料編號) 的node組合成group
備註
以右圖為例，此限制式會將path、主料相同的 node 進行組合，用灰色外框內的node表示為相同的group
限制式
原料使用量不得超過其庫存量

## Slide 31
專案摘要及架構
問題定義
專案結果
執行方法
結論
Agenda

## Slide 32: 執行方法 – 結論 I
節省人力、時間成本
提供最佳化輔助決策
最大化詢單量
增強企業競爭力
發現問題
了解問題
建立
數規模型
專案
系統化

## Slide 33: 執行方法 – 結論 II
本次專案，開發了一個Prototype，針對供應鏈端第一階段的物料配置結果，進行剩餘關鍵物料詢單需求最佳化配置。
( Prototype = 資料前處理 + 數學規劃模型 + 系統設計 )
透過此Prototype的結果可以發現，在進行剩餘物料配置時，數學規劃模型提供的最佳解可以比 Rule based 的配置方式有更彈性地運用主替料間的特性，進行最佳化配置，故不會發生機種間搶料而產生未達交量的情況。
從此結果分析，可以更加確信數學規劃在實務上的應用是可行、且能為企業帶來更高的效益及提升競爭力。

## Slide 34: 未來展望
- 進行更嚴謹的模型驗證
(以確保數學模型不會在系統上線後出現才發現許多bug)
- 針對實際需求，調整數學模型的目標式與限制式
- 優化程式架構，以便後續開發與提升執行效能
- 將系統VSTO的功能設計地更完善
系統上線